załącznik do Zarządzenia Rektora nr 10/2020 z dnia 17.02.2020r.

Instrukcja

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z substancjami chemicznymi                                   w pracowni/  laboratorium  chemicznym

- Pracownicy jednostki, mający kontakt z odczynnikami chemicznymi, w tym niebezpiecznymi – muszą być przeszkoleni z zakresu bhp i ppoż na stanowisku pracy oraz posiadać aktualne okresowe orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na danym stanowisku [od lekarza medycyny pracy].

- Pomieszczenia pracy i sale ćwiczeń laboratoryjnych, w których używa się odczynniki chemiczne powinny posiadać odpowiednie stanowiskowe instrukcje bezpiecznej pracy  oraz być oznakowane znakami graficznymi, wskazanymi w Zarządzeniu Rektora 
nr 80/2019 z dnia 18.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zapobiegającej niewłaściwemu wykorzystaniu substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych, pierwiastków promieniotwórczych, czynników biologicznych oraz materiałów wybuchowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

- Przed rozpoczęciem pracy w pracowni / laboratorium chemicznym  – należy:

- założyć odzież roboczą/ochronną wymaganą na danym stanowisku pracy – dotyczy to również studentów,

- związać włosy w przypadku planowanej pracy z palnikami oraz/lub roztworami związków trujących/żrących,

- bezwzględnie zapoznać się procedurami pracy i instrukcjami obsługi aparatury obowiązującymi w laboratorium oraz z kartami charakterystyki używanych odczynników chemicznych,

- sprawdzić wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, wraz z wykazem osób mogących udzielić pierwszej  pomocy przedmedycznej,

- sprawdzić sprawność działania wentylacji mechanicznej ogólnej i miejscowej (digestorium),

- sprawdzić stan i datę ważności środków odkażających i neutralizujących niezbędnych w pracowni / laboratorium,

- sprawdzić najbliższą lokalizację sprzętu ppoż,

- sprawdzić przygotowanie wyposażenia pracowni / laboratorium (szkło, digestoria, aparatura, butle z gazem itp.) do bezpiecznej pracy (stabilne ustawienie sprzętu, ustawienie zaworów itp.),

- pracować z odczynnikami chemicznymi  tylko w ilościach koniecznych do przeprowadzenia danych badań/eksperymentów.

- W czasie pracy i podczas ćwiczeń ze studentami – należy:

- przed przystąpieniem do ćwiczeń ze studentami – przeprowadzić stosowne szkolenie z zakresu znajomości przepisów bhp i ppoż danej pracowni / laboratorium – w tym zapoznać szkolonych z lokalizacją i danymi kart charakterystyki używanych w czasie zajęć odczynników chemicznych,

- w czasie ćwiczeń – prowadzący ćwiczenia nie może opuścić pracowni / laboratorium, w którym odbywają się ćwiczenia (w sytuacjach koniecznych musi zastąpić go inny pracownik),

- przed przystąpieniem do pracy eksperymentalnej należy uruchomić wentylację ogólną i miejscową (digestorium),

- w czasie pracy – zarówno uwaga studentów, jak i uwaga prowadzących zajęcia musi być skupiona na wykonywanych czynnościach,

- nie należy pochylać się bezpośrednio nad pojemnikami z odczynnikami chemicznymi – unikać unoszących się z opakowań oparów,

- otwarty ogień (palniki) można używać tylko w przypadkach koniecznych i pod bezpośrednim nadzorem asystenta,

- w czasie pracy lub zajęć laboratoryjnych na teranie pracowni mogą przebywać tylko pracownicy jednostki oraz studenci ćwiczącej grupy,

- w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, osobie poszkodowanej należy udzielić pomocy oraz wezwać osoby mogące udzielić pierwszej  pomocy przedmedycznej lub/oraz wezwać lekarza,

W czasie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki używanych odczynników chemicznych , jak również poinformować o powyższym lekarza,

- w przypadkach szczególnego zagrożenia – ewakuować pracowników i studentów z zagrożonego pomieszczenia,

- w przypadku awarii urządzeń lub aparatury zasilanych energią elektryczną – niezwłocznie odłączyć urządzenie od źródła zasilania, zawiesić kartę informującą o jego niesprawności i powiadomić służby techniczne uczelni,

- nie należy używać uszkodzonego szkła/aparatury laboratoryjnej,

- podczas pracy w laboratorium chemicznych/pracowni  obowiązuje zakaz jedzenia i picia,

- zakaz palenia w pomieszczeniach dotyczy całej Uczelni,

- o wszystkich opisanych zdarzeniach - każdorazowo niezwłocznie  powiadomić kierownika jednostki oraz Inspektorat BHP.

- Po zakończonej pracy lub ćwiczeniami ze studentami – należy:

- zabezpieczyć niezużyte odczynniki,

- wyłączyć miejscowo i centralnie używane palniki gazowe,

- zabezpieczyć sprzęt i butle z gazami,

- sprzątnąć stanowiska pracy,

- powstałe odpady przekazać do utylizacji – odpowiednio oznaczając i opisując opakowania,

- brudne szkło laboratoryjne umyć/zabezpieczyć, a uszkodzone usunąć,

- brudną odzież  przekazać do pralni,

- w przypadku wcześniejszego zużycia odzieży – powiadomić o tym fakcie kierownika jednostki, celem sporządzenia stosownego protokołu, a następnie pobrać nową  odzież z magazynu Działu Zaopatrzenia,

- informować kierownika na bieżąco o powstałych problemach w pracowni / laboratorium np. braki odczynników, uszkodzenia aparatury itp.).